SSTWiOR – 01.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

MONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO

Kod CPV - 45261000-4

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE

Opracowujący: mgr inż. Barbara Czernik

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi prowadzonych            w ramach projektu: Remont budynku hotelowego w Porębie przy ul. Chopina 3

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające                i mające na celu wykonanie:

  - ułożenie warstw pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

    - montaż nowych obróbek blacharskich,  rynien.

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    z przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY Wymagania ogólne.

Papa termozgrzewalna podkładowa.

Mocowana do podłoża za pomocą kleju bitumicznego.

Należy zastosować papę podkładową na osnowie poliestrowej modyfikowaną SBS. Osnowa poliestrowa powinna być zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypką piaskową. Papa powinna mieć wysoką odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę.

Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. Należy zastosować ten typ papy równie ż do wykonywania niezbędnych obróbek.

Parametry:

- Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200

- Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000

- Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100

- Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40

- Grubość [mm] – 4,6 ± 0,2

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Wymaga się, aby stosować papę wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podkładowa. Osnowa poliestrowa powinna być zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia pokryta warstwą posypki z łupku bitumicznego. Strona spodnia pokryta cienką folią, która ulega stopieniu podczas zgrzewania. Papa powinna mieć wysoką odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymało ść na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu.

- Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200

- Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000

- Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100

- Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40

- Grubość [mm] – 5,2 ± 0,2

Klej bitumiczny:

Klej bitumiczny służący do przyklejania papy do podłoża betonowego.

Zakładane zużycie kleju wynosi ok. 0,8 kg/m2.

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Asfaltowy roztwór gruntujący do gruntowania podłoży betonowych, tynków, wypraw cementowych, pap asfaltowych podlegających renowacji, innych materiałów budowlanych. Schnięcie powłoki w temp. +20°C – maksymalnie 6h. Zużycie ok. 0,3-0,42 [l/m2]. Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

Obróbki blacharskie.

Blacha powlekana w PN – EN 612, EN 1624.

Proponuje się zastosowanie blachy o grubości rdzenia stalowego: 0,55mm. Jest to blacha płaska o kolorze brązowym. Charakteryzuje się dużą plastycznością umożliwiającą łatwe formowanie, trwałością oraz łatwym lutowaniem.

Szerokości arkusza – 1000mm Długości arkusza –2000,3000mm Masa1m2 – 4,0kg

Systemy rynnowe.

Należy zastosować system rynnowy z PCW. Rynny i istniejące rury spustowe w kolorze brązowym. Sposób na łącznik z uszczelką. Wszystkie dodatkowe elementy montażowe rynien i rur spustowych należy przyjmować zgodnie z ofertą systemową producenta.

Zastosowane profile:

- Rynny średnica 150 mm o przekroju półokrągłym.

- Rury spustowe średnica 110 mm

Masa asfaltowa

Asfaltowa emulsja anionowa służąca do gruntowania podłoża .

3. SPRZĘT.

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu: młotek dekarski, wkrętarka akumulatorowa, nożyce ręczne, palnik oraz nitownica.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezb ędnych do prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie wpływający na obniżenie jakości przewożonych materiałów.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do transportu materiałów nale ży wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego zaprawy oraz mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Składowanie materiałów musi równie  ż spełniać powyższe warunki.

Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT

Izolacje papowe – podwójna papa

Układanie zarówno papy podkładowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady w warstwie nawierzchniowej należy wykonać z przesunięciem         w stosunku do zakładów warstwy podkładowej. Zakłady w obu warstwach powinny mieć szerokość 8 cm podłużnie a zakłady poprzeczne powinny mieć szerokość 15cm.

Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją pokrycia. Zakłady nad zamocowaniami zgrzewa się. Warstwę nawierzchniową zgrzewa się całą powierzchnią. Zarówno dla warstwy podkładowej jak i warstwy wierzchniej jest pożądane uzyskanie wypływu około 10-15mm.

Podczas zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem uzyskania szczelności zgrzewu.

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. Wszystkie obróbki muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta pokrycia .

Papy termozgrzewalne należy mocować do podłoża za pomocą palników gazowych.

Obróbki blacharskie i orynnowanie

Obróbki blacharskie i orynnowanie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz              w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie wolno wykonywać na podłożach oblodzonych.

Prace przygotowawcze i zalecenia ogólne

Wyciąć otwór w pokryciu papowym i żelbetowej konstrukcji dachu. Zaleca się, aby obramowanie stalowej konstrukcji wsporczej wznosiło się minimum 15 cm nad najwyższy fragment izolacji dachu otaczającej klapę / wyłaz.

Ewentualne wzmocnienia płyt żelbetowych w konstrukcji stropu będzie można opracować dopiero w trakcie wykonywania robót budowlanych w konstrukcji stropodachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI 6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT. 8.1. Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (szlichty cementowej) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym       i 10mm w kierunku równoległym do pochylenia dachu.

8.2. Odbiór robót pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania           w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp         później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża (szlichty cementowej),

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowi ą następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych         i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde     100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosi ć do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót okre ślonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) nale ży przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie     z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien  szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.